Global standard programming with GNU Autotools
ウノウ株式会社
尾藤 正人

---
背景
UNIX(Like)は数が多い
歴史も長い
非互換性の問題

---
GNU Autotools の目的
高い互換性
簡単にパッケージ化

---
高い互換性の実現方法
テストによって非互換性の検出
OS、バージョンによる区別は原則しない
基本ツール(sh, make)の非互換性には自動対応
どのOSでも使用可能な基本ツールのみを使用
ラッパープログラムを使ってコマンドやオプションの差異を吸収

---
GNU Autotools とは？
autoconf
automake
libtool
互いに独立

---
autoconf
configure を生成
GNU m4
configure.ac(ルールファイル)

---
autoconf - configure
shスクリプト
関数、typedef、ライブラリ等のテスト
config.hを出力
*.in(Makefile.in) -> *(Makefile)
s/@foo@/${foo}/g

---
autoconf - configure.ac
AC_INIT([foo],[0.0.1],[masato@unoh.net])
AM_INIT_AUTOMAKE(foo, 0.0.1)
AC_CONFIG_SRCDIR([config.h.in])
AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
AC_PROG_CC
AC_HEADER_STDC
AC_CHECK_HEADERS([unistd.h])
AC_TYPE_SIZE_T
AC_FUNC_MALLOC
AC_CHECK_FUNCS([strdup])
AC_CONFIG_FILES([Makefile])
AC_OUTPUT

---
autoconf - autoscan
ソースコードを再帰的に自動検査
configure.scanを生成
configure.scanはconfigure.acの雛形

---
autoconf - aclocal
configure.acを読み込む
AM_で始まるm4マクロ(automake用)を取得
aclocal.m4に書き出す

---
autoconf - autoheader
configure.acを読み込む
記述に従ってconfig.h.inを生成

---
automake
Makefile.inを生成
Makefile.am(ルールファイル)

---
automake - Makefile.am
bin_PROGRAMS = foo
foo_SOURCES = foo.c foo.h
lib_LTLIBRARIES = libbar.la
libbar_la_SOURCES = bar.c bar.h

---
automake - 便利なMakefile
インストール先ディレクトリを簡単に変更できる
make dist 一発でtarballを作成
インクルードパスは自動で追加(ディレクトリを変更しても深くなっても大丈夫)
make distclean 一発で初期化
configure.ac,Makefile.amが変わった場合は自動で更新してくれる

---
libtool
shスクリプト
ライブラリ生成のコマンド、オプションはツール、環境によってまちまち
libtoolを使う事で統一的なインターフェースでライブラリの生成が可能

---
libtool - libtoolize
autoconf,automakeと組み合わせて使う時に必要なファイルをローカルにコピーしてくれる
aclocal,libtoolize,aclocalの順に実行

---
まとめ
GNU Autotoolsを使うと互換性の高いプログラムが簡単に書ける
パッケージ化もラクチン
phpにはあまり関係ない